ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προμήθεια

Περιφερειακού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ελληνικό-Αργυρούπολη

Οκτώβριος 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια περιφερειακών συσκευών για επιμέρους ανάγκες των υπηρεσιών που προκύπτουν από:

(α) την επικείμενη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης αδειών δόμησης “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ”

(β) την ανάγκη ψηφιοποίησης του συνόλου των παραγόμενων και εισερχόμενων εγγράφων, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 12 παρ.8 του ν.3979/2011, σύμφωνα με το οποίο “με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για τα Υπουργεία και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2018.”

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να αποτυπωθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – CPV

30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός (ηλεκτρονικών υπολογιστών)

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 7.365,60 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7131.0001 του Προϋπολογισμού 2018.

Η παρούσα σύμβαση θα υλοποιηθεί ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών» κατά την έννοια της περίπτωσης (8) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ . 1 εδάφιο β ' της Οδηγίας 2014/24/ ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ ΕΕ) του νόμου 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών». Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφέρονται οι ελάχιστες προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός με προδιαγραφές ανώτερες από τις ελάχιστες είναι αποδεκτός.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι απόλυτα καινούργιος.

Οι ενδεικτικοί τύποι δίδονται επικουρικά και όχι υποχρεωτικά.

1. ΣΑΡΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ‘Α’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Avision AD125

- Τύπος Σαρωτή: ADF Duplex

- Χωρητικότητα ADF: 50 φύλλων

- Οπτική Ανάλυση: 600 dpi

- Ταχύτητα Σάρωσης: 25 ppm/50 ipm @200 dpi ,Color A4

- Ημερήσια παραγωγή: 3.000 σελ.

- Συνδεσιμότητα: USB 3.0 Compatible

- Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP,VISTA,7,8.x,10

- Ενδεικτικές διαστάσεις(ΠxΒxY): 300 x 100 x 75 mm

- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Δύο (2) έτη

2. ΣΑΡΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ‘Β’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Avision AD230U

- Τύπος Σαρωτή: ADF Duplex

- Χωρητικότητα ADF: 100 φύλλων

- Σάρωση ταυτότητας: Ναι

- Οπτική Ανάλυση: 600 dpi

- Ταχύτητα Σάρωσης: 40 ppm/80 ipm @200 dpi ,Color A4

- Ημερήσια παραγωγή: 6.000 σελ.

- Συνδεσιμότητα: USB 2.0

- Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP,VISTA,7,8.x,10

- Ενδεικτικές διαστάσεις(ΠxΒxY): 320 x 190 x 170 mm

- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Δύο (2) έτη

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (MANAGED SWITCH)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Dell Networking X1008

- Τύπος: Managed και επιπλέον Smart Web Managed

- Layer: L2

- Τροφοδοσία PoE: Ναι / Θύρες PoE: Οχι

- 802.3af

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Συνδέσεις Ethernet: 8 θύρες

- Ταχύτητα Θυρών Ethernet: 1000 Mbps

- Ταχύτητα Μεταγωγής: 16 Gbps

- Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή: Εφ’ όρου ζωής

4. ΟΘΟΝΗ 24’’

- Μέγεθος οθόνης (διαγώνια): τουλάχιστον 23,8''

- Λόγος διαστάσεων: 16:9

- Ανάλυση Full HD: 1920 x 1080 τουλάχιστον

- Φωτεινότητα: 250 cd/m² τουλάχιστον

- Υποδοχή εισόδου: 1xHDMI 1xDisplay Port 1xD-Sub

- Περιλαμβάνονται καλώδια ρεύματος και Display Port

- Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή: Δύο (2) έτη τουλάχιστον.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:

- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες.

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη ημέρα για τα είδη με α/α 1, 2 και 4.

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας εφ’ όρου ζωής για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη ημέρα για το είδος με α/α 3.

- Αναλυτική περιγραφή (τύπος και τεχνικές προδιαγραφές) του προσφερόμενου εξοπλισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για οποιεσδήποτε από τις ομάδες του προϋπολογισμού, για το σύνολο όμως των ειδών κάθε ομάδας.

Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.

Ελληνικό-Αργυρούπολη, 24.10.2018

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Γιώργος Κιζόπουλος ΤΕ Ηλεκτρονικών | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Φραγκίσκος Κοντορούσης ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών |
| --- | --- |

# Text boxes

Κωδικός Μελέτης:

ΑΤ1-2018-52